## Slide 1: Aircraft fight Simulator including air to air missiles
Felis Adam, Sala Jakub

## Slide 2: Agenda
Wstępny opis projektu
Analiza wymagań projektowych
Przegląd technologii
Rozwiązania inżynierskie
Dynamika Samolotu
Dynamika Pocisków
Możliwość rozszerzeń
Podsumowanie
Bibliografia
Notes: w jakim środowisku zamierzamy realizować nasz projekt Opis zastosowanych przez nas rozwiązań inżynierskich:
-podział aplikacji na niezależne moduły dll
-wygodne testowanie
-zastosowanie wzorców projektowych Problemy, krytyczna refleksja

## Slide 3: Wstępny Opis projektu
Aplikacja na komputery stacjonarne
Stworzenie symulatora dynamiki samolotu
Stworzenie symulatora dynamiki pocisków
Moduł wizualizacji lotu
  Widok pilota
  Widok z ziemii
Moduł wizualizacji obliczeń
Moduł Rozgrywki sieciowej

## Slide 4: Analiza wymagań projektowych
Wierny realiom moduł dynamiki
Niezawodność współdziałania komponentów aplikacji
Płynność animacji
Przyjazny, intuicyjny interfejs użytkownika
Notes: zarówno po stronie aplikacji unity jak również aplikacji main. możliwość sterowania zarówno myszką jak i joystickiem

## Slide 5: Przegląd technologii
Biblioteki matematyczne
  MatLab
  Octave
Wizualizacja
  Unity
  .Net – wpf
  OxyPlot
Notes: Można bez problemu podmienić bibliotekę matematyczną, środowisko wizualizacji

## Slide 6: Rozwiązania Inżynierskie – design aplikacji

## Slide 7: Rozwiązania inżynierskie – wzorce projektowe
Obserwator
Budowniczy
Strategie
Fasada
Adapter
Nadzorca zadań
Notes: -Automatyczne powiadamianie wszystkich subskrybentów / aplikacji o nowych wynikach z biblioteki matematycznej
-Tworzenie różnego rodzaju samolotów, pocisków
-Różne sposoby rozwiązywania układu dynamicznego, Runge Kutta, Laplace; porównywanie różnych typów samolotów i pocisków
-ujednolicenia dostępu do złożonego systemu komunikacji z biblioteką matematyczną, zmiana bibliotek
-dostosowywanie interfejsu do obsługi różnie liczących skryptów

## Slide 8: Dynamika Samolotu – oznaczenia
Notes: --Przyjmujemy prawo-skrętny układ odniesienia
-jest zaczepiony w środku ciężkości samolotu
-samolot znajduje się w stanie równowagi
-siły i momenty się równoważą
Samolot ma równomiernie rozłożoną masę i jest symetryczny względem płaszczyzny oxz
Stan równowagi – oznaczany jako e

## Slide 9: Dynamika Samolotu - sterowanie

## Slide 10: Dynamika Samolotu – lokalne prędkości punktu
Notes: Używamy modelu dyskretnego, p to punkt należący do bryły sztywnej
w bryle sztywnej pozycja punktu się nie zmienia
Potrzebne do liczenie przyspieszenie a ostatecznie wyliczenia siły wypadkowej z drugiego prawa newtona
qz prędkość styczna w punkcie p

## Slide 11: Dynamika Samolotu – lokalne przyspieszenia punktu
Notes: składnik liniowy oraz dwa składniki związane z ruchem obrotowym
następnie należy zróżniczkować zarówno prędkości i przyspieszenia

## Slide 12: Dynamika Samolotu – przyspieszenia w układzie globalnym
Notes: składnik liniowy oraz dwa składniki związane z ruchem obrotowym
następnie należy zróżniczkować zarówno prędkości i przyspieszenia

## Slide 13: Dynamika Samolotu – siły i momenty
Notes: łączna siła działająca na bryłę sztywną
Z zasady zachowania masy / równomierny rozkład w każdej osi = sumy się zerują
momenty siły wokół środka układu utożsamionego ze środkiem ciężkości samolotu

## Slide 14: Dynamika Samolotu – momenty uproszczenia
Notes: zakładamy, że samolot jest symetryczny w płaszczyźnie oxz oraz że masa jest rozłożona równomiernie
Łącznie siły i momenty dają nam 6 równań opisujących ruch układu związanego z samolotem, który jest symetryczny w pł. oxz o równomiernie rozłożonej masie

## Slide 15: Dynamika Samolotu – Zewnętrzne siły i momenty
Notes: siły aerodynamiczne
siły grawitacyjne
control terms
siła napędowa
Zaburzenia atmosferyczne

## Slide 16: Dynamika Samolotu – Zewnętrzne siły i momenty – linearyzacja
Notes: Prędkości wyrażone jako suma ostatniej stabilnej wartości oraz małego zaburzenia + plus stała atmosfera
(u, v, w) oraz (p, q, r) są na tyle małe, że kwadraty tych wyrażeń możemy pominąć

## Slide 17: Dynamika Samolotu – Zewnętrzne siły i momenty – oddziaływanie grawitacyjne
Notes: zważywszy, że początek układu pokrywa się ze środkiem ciężkości to momenty są równe zeru
siły w stanie stabilnym, bez perturbacji
siły z uwzględnieniem perturbacji/odchyleń w każdej z osi

## Slide 18: Dynamika Samolotu – Zewnętrzne siły i momenty – Siła aerodynamiczna
Notes: ze względu na wielkość (u, v, w) oraz (p, q, r) możemy z powodzeniem przybliżyć wyrażenie biorąc z każdego rozwinięcia tylko pierwszy wyraz
wytrącenie samolotu ze stanu równowagi można przedstawić jako sumę zmian zależności siły(na rysunku X) po wszystkich zmiennych

## Slide 19: Dynamika Samolotu – Zewnętrzne siły i momenty – aerodynamika sterowania i siła Napędowa
Notes: Przykładowy moment obrotu wokół osi Y (pitching) wyraża się poprzez wpływ sterowania
Przykładowa siła działająca w osi Z wyraża się poprzez wpływ gazu

## Slide 20: Dynamika Samolotu – podział równań ruchu
Notes: Wersja longitudinal - rzut w płaszczyźnie oxz. Ruch jest opisany tylko w osi X oraz Z. Jedyny niezerowy moment jest wokół osi Y (M)
Wersja lateral - rzut w osi oyz. Ruch jest opisany w osi Y. Działające momenty są wokół osi X oraz Z (odpowiednio L i N)

## Slide 21: Dynamika Samolotu – podział równań ruchu
Notes: Ponieważ nie ma ruchu w osi X oraz Z to u, w , q oraz ich pochodne są zerami
Ponieważ nie ma ruchu w osi X oraz Z to u, w , q oraz ich pochodne są zerami
odchylenie tylnych lotek oraz zmiana gazu nie mają wpływu na ruch w osi Y oraz momenty L i N
odchylenie sterów i przednich lotek nie wpływa na zmianę sił oraz momentów

## Slide 22: Dynamika Samolotu – Równanie Stanu – Wersja longitudinal
Notes: Najpierw wersja z pochodnymi. Macierze A = M^-1 A'
B = M^-1 * B‚
wektor stanu, kolejno:
-prędkość w osi X wyrażająca zaburzenie
-prędkość w osi Z wyrażająca zaburzenie
-prędkość kątowa wokół osi Y
-kąt wyrażający zaburzenie od osi X samolotu
sterowanie:
-ni/eta odchylenie lotek z tyłu samolotu
-tau - gaz

## Slide 23: Dynamika Samolotu – Równanie Stanu – Wersja longitudinal – Przybliżenia

## Slide 24: Dynamika Samolotu – Równanie Stanu – Wersja LATERAL – Przybliżenia
Notes: wektor stanu:
-zaburzenie prędkości w osi Y
-prędkość kątowa wokół osi X
-prędkość kątowa wokół osi Z
-kąt odchylenia od osi X samolotu
-kąt odchylenia od osi Z samolotu
sterowanie
-odchylenie (ksi) przednich lotek samolotu
-odchylenie steru dzeta

## Slide 25: Możliwości rozszerzeń
Rozszerzenie aplikacji na inne platformy
  Mobilne
  VR – Google Glass, VR Gear, Oculus VR
Rozbudowywanie modelu dynamiki
  Uwzględnienie oporów powietrza
  Nierównomierny rozkład masy samolotu, masa funkcją czasu
  Uwzględnienie grawitacji innych obiektów

## Slide 26: Podsumowanie
Elementy pozostałe do implementacji:
  Skończenie implementacji dynamiki samolotu
  Skończenie modułu rozgrywki sieciowej
  Skończenie modułu wizualizacji
  Stworzenie dynamiki pocisków
Problemy:
  Brak czasu 
  Brak kompletnych danych dotyczących modeli
  Brak specjalistycznej wiedzy o sterowaniu samolotem
  Nie wiemy jak wygląda dynamika pocisku

## Slide 27: Bibliografia
K.Marciniak materiały wykładowe projektowania rzeczywistości wirtualnej
M.Cook Flight Dynamics Principles, 2nd Edition A Linear Systems Approach to Aircraft Stability and Control
R.K.Heffley, W.F.Jewell Aircraft Handling Qualities Data